Manual Técnico Operativo para Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento -ECA-

CONTENIDO

INTRODUCCION	3

OBJETIVO	4

ALCANCE	4

1.	CONSIDERACIONES INICIALES	6

1.1	Definiciones	6

1.2	Marco Legal	10

1.3	Especificaciones de la ECA	16

1.3.1 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Usaquén.	17

1.3.2. Estación de Clasificación y Aprovechamiento Engativá.	22

1.3.3 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Kennedy.	26

1.3.4 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Puente Aranda	30

1.3.5 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Tunjuelito.	33

1.3.6 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Usme	37

2.	CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS	43

2.1 Protocolo de comunicaciones	43

2.2 Horario de servicio	43

2.3 Ingreso de personas.	43

2.4 Mantenimiento.	44

2.5 Convivencia	44

2.6 Prohibiciones.	44

2.7 Causales de Terminación	45

3.	PROCEDIMIENTO OPERATIVO	46

3.1 Recepción	47

3.2 Pesaje	47

3.3 Descarga	48

3.4 Selección y Clasificación	48

3.5 Acopio o Almacenamiento Temporal	49

3.5.1 Materiales aprovechables	50

3.5.2 Materiales de Rechazo	50

3.6 Salida	50

4.	SEGUIMIENTO	51

5.	DISPOSICIONES FINALES	52

Contenido de Tablas

Tabla 1: Marco legal vigente para operación en las ECAS	11

Tabla 2: Ficha técnica de la bodega de Usaquén con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.	18

Tabla 3: Ficha técnica de la bodega de Engativá con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.	23

Tabla 4: Ficha técnica de la bodega de Kennedy con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.	27

Tabla 5: Ficha técnica de la bodega de Puente Aranda con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.	31

Tabla 6: Ficha técnica de la bodega de Tunjuelito con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.	34

Tabla 7: Ficha técnica de la bodega de Usme con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.	38

Tabla 8: Lista de materiales aprobados por la superintendencia para su reporte	49

Tabla 9: Indicadores de seguimiento a las organizaciones	52

# INTRODUCCION

Para contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones y el correcto funcionamiento como prestador del servicio de aprovechamiento, es preciso aplicar herramientas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones sociales y operacionales de los involucrados, aplicando principios de funcionamiento operacionales, administrativos y documentales que permitan la regularización de los mismo, para tal caso se presenta el manual técnico operativo que determina los principios básicos de funcionamiento al interior de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA).

El presente documento contiene la descripción detallada de la metodología definida por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP-, para el desarrollo adecuado de la actividad de aprovechamiento y las obligaciones que tienen las organizaciones de recicladores en cumplimiento con la normatividad vigente que los formaliza y reconoce como empresas prestadoras de servicios públicos.

El manual parte con un primer capítulo que relaciona el vocabulario aplicado y que en adelante se va a utilizar para unificar los conceptos tratados, la normatividad vigente para cumplimiento funcional y la descripción detallada de los recursos con los cuales cuenta cada una de las ECA que se relacionan con la UAESP, continua con un segundo capítulo que identifica los procesos operativos y administrativos, presentando los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos de cada Organización.

El resultado será la estandarización y competencia de las organizaciones frente a la prestación del servicio de aseo en el Distrito Capital.

# OBJETIVO

Definir los lineamientos técnicos y operativos para el funcionamiento de las estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA), en las cuales operan las organizaciones de recicladores beneficiadas por la suscripción de los acuerdos de corresponsabilidad y en los cuales el distrito capital realiza labor de acompañamiento y fortalecimiento de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos del servicio público de aseo.

# ALCANCE

El presente manual está dirigido a las Organizaciones de Recicladores que operan en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento -ECA- entregadas por el Distrito Capital, en virtud de los Acuerdos de Corresponsabilidad suscritos.

CAPITULO 1

# CONSIDERACIONES INICIALES

## Definiciones

Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final  (Decreto 1077 de 2015)

Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de la persona prestadora (Decreto 596 de 2016).

Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes (Decreto 1077 de 2015).

Báscula: Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico debidamente calibrado y certificado por la entidad competente, acorde con las normas vigentes que regulan la materia, para determinar el peso de los residuos sólidos (Decreto 1077 de 2015).

Caracterización de los residuos: Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades (Decreto 1077 de 2015).

Compactación o densificación: Proceso que permite incrementar la densidad de los residuos sólidos, ya sea para reducir las necesidades de almacenamiento o para la reducción del volumen para el transporte. Entre los equipos más comunes se encuentran los vehículos compactadores,  contenedores de acero movibles, contenedores equipados con instalaciones de compactación interna, cámaras de acero especialmente diseñadas donde el bloque compactado de residuos sólidos es sujetado antes de transportarlo, cámaras donde se compactan en un bloque y después son soltados antes de transportarlos, equipamientos de empaquetamiento y granulación (RAS 2000, Título F).

Estación de clasificación y aprovechamiento (ECA): Son instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar (Decreto 1077 de 2015).

Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que se presta al servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles (Decreto 1077 de 2015).

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables (Decreto 1077 de 2015).

Lixiviado: Es el liquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación (Decreto 1077 de 2015).

Macro-ruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de recolección de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas publicas y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas publicas (Decreto 1077 de 2015).

Micro-rutas: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada (Decreto 1077 de 2015).

Multiusuario del servicio público de aseo: Son todos aquellos suscriptores agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo a sus residuos para que esta medición sea la base de la facturación del servicio público de aseo. La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo con la regulación que se expida para este fin (Decreto 1077 de 2015).

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS: Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS (Decreto 1077 de 2015).

Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso de multiusuario y grandes productores (Decreto 1077 de 2015).

Reciclador de oficio: Persona natural que realiza de manera habitual las actividades de recuperación, recolección, transporte, o clasificación en el ciclo económico productivo como materia prima; que deriva el sustento propio y familiar de esa actividad (Decreto 596 de 2016).

Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las ECA´s (Decreto 1077 de 2015).

Recolección Puerta a Puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos en el andén de la vía publica frente al predio del usuario (Decreto 1077 de 2015).

Rechazos: Material resultado de la clasificación de residuos aprovechables en la estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), cuyas características no permiten su efectivo aprovechamiento y que deben ser tratados o dispuestos en el relleno sanitario (Decreto 596 de 2016)

Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido resultante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas (Decreto 1077 de 2015).

Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domesticas, industriales, comerciales institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables (Decreto 1077 de 2015).

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo (Decreto 1077 de 2015).

Residuo sólido especial: Es todo residuo solido que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del sistema de gestión Postconsumo (Decreto 1077 de 2015).

Residuos efectivamente aprovechados: Residuos sólidos que han sido clasificados y pesados en una estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), por la persona prestadora de la actividad y han sido comercializados para su incorporación a una cadena productiva, contando con el soporte de venta a un comercializador o a la industria (Decreto 596 de 2016).

Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico CRA. Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios (Decreto 1077 de 2015).

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea el caso (Decreto 1077 de 2015).

Separación: Para realizar la actividad de separación se debe contar con zonas para la recepción, el rompimiento de bolsas, bandas transportadoras y contenedores para el material segregado; puede ser manual o mecánica en la cual se utilizan equipos especiales que permiten separar por tamaño, densidad o por campos electromagnéticos (RAS 2000).

Sistema de Pesaje: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y maquinaria que se utilizan para la determinación certera del peso de los residuos objeto de gestión en una o varias de las actividades del servicio público de aseo y que proporciona información con datos medibles y verificables (Decreto 1077 de 2015).

Unidad Habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de las otras viviendas, de tal forma que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas privadas de otras viviendas (Decreto 1077 de 2015).

Unidad independiente: Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria (Decreto 1077 de 2015).

Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se benefician con la prestación del servicio público de aseo (Decreto 1077 de 2015).

Usuario Residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se considera usuario residencial del servicio público de aseo a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de un (1) metro cubico mensual (Decreto 1077 de 2015).

Vehículo recolector: es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los residuos sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las ECA’s o hasta el sitio de disposición final (Decreto 1077 de 2015).

Vía publica: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectas por el, que componen la infraestructura vial de la ciudad y comprende: avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier combinación de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones (Decreto 1077 de 2015).

## Marco Legal

En concordancia de establecer la normatividad bajo la cual se rige el manual para efectos de su cumplimiento, en la tabla 1 se describe brevemente las normas tenidas en cuenta.

Tabla 1: Marco legal vigente para operación en las ECAS

| Elemento Normativo | Nombre, Titulo o sección | Articulo |
| --- | --- | --- |
| Constitución Política Nacional de Colombia (CPN) | Título II | “(…) Articulo 13 “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. Articulo 25 “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Articulo 44 “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia” (…)” |
| Ley 15 de 1925 | Ley contra el trabajo infantil | Replanteo el papel de los niños y niñas en la manutención familiar. Estableció los parámetros de protección para esta población, priorizando la educación y la alfabetización sobre el trabajo. |
| Ley 142 de 1994 | Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos de aseo y se dictan otras disposiciones. | Establece los parámetros obligatorios para la prestación de servicios públicos en el país, entre ellos una serie de consideraciones para el servicio público de aseo. |
| Ley 1098 de 2006 | Código de la infancia y la adolescencia | Establece normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantiza el ejercicio de los derechos y libertades consagradas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la CPN y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. |
| Ley 1801 de 2016 | Código Nacional de Policía y Convivencia | Todo lo dispuesto que afecte la integridad social correspondiente a el funcionamiento y trato con la comunidad. |
| Decreto 4741 de 2005 | Residuos peligrosos RESPEL | “(…) Articulo 5- Clasificación de los residuos o desechos peligrosos. Articulo 6- Características que confieren a un residuo o desecho la calidad de peligroso. Articulo 16- Obligaciones del transportista de Residuos o Desechos peligrosos. Articulo 20- de los residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de productos o sustancias peligrosas (plaguicidas, Fármacos o medicamentos vencidos y Baterías usadas plomo-litio)(…)” |
| Decreto 312 de 2006 | Plan Maestro para el manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital | “(…) Articulo 53 “Programa de regularización de las instalaciones privadas de reciclaje y aprovechamiento”. 8 meses según modificación del Artículo 1° del decreto 612 de 2007. (…)” |
| Decreto 620 de 2007 | Complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital. | “(…) Articulo 22 Centros de Acopio y Bodegas especializadas en el reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios. Articulo 23 Centros de Acopio, condiciones urbanísticas y arquitectónicas de este tipo de uso. Articulo 24 Bodegas especializadas de reciclaje, condiciones urbanísticas y arquitectónicas para este tipo de uso. Articulo 25 Normas generales- modificado por Artículo 9, Decreto Distrital 261 de 2010. (…)” |
| Decreto 261 de 2010 | Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital. | “(…) Articulo 9 – Normas generales de los centros de acopio y las bodegas especializadas. (…)” |
| Decreto 113 de 2013 | Se complementa el Decreto Distrital 312 de 2006 y Decreto 456 de 2010, en relación con la adopción de normas urbanísticas y arquitectónicas para la implementación y regularización de bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos no afecta (Sic) al servicio público de aseo. | “(…) Articulo 2- Modifica el artículo 5° del Decreto Distrital 456 de 2010_ “Articulo 5° Clasificación y condiciones de localización de las bodegas de Reciclaje”. (…)” |
| Decreto 596 de 2016 | Esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio y se dictan nuevas disposiciones | “(…) Articulo 2.3.2.2.2.8.82 - Requerimiento de los residuos sólidos para el aprovechamiento Articulo 2.3.2.2.2.9.86 - Requisitos mínimos para las estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). (…)” |
| Decreto 1077 de 2015 | Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio. | “(…) Titulo 2: Servicio Público de Aseo. Articulo 2.3.2.1.1 Definiciones. Articulo 2.3.2.2.2.8.78 Recolección y transporte de residuos para aprovechamiento como actividad complementaria del servicio público de aseo. Articulo 2.3.2.2.2.9.86 Requisitos mínimos para las estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA)(…)” |
| Resolución 1096 de 2000 | Adoptar el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico –RAS- | Para efectos del manual se adopta el Titulo F, Capitulo 5. Aprovechamiento. F5.2 Requisitos obligatorios en los sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos. F5.2.1.5 Localización de la planta de aprovechamiento y valorización. F5.2.1.8 Almacenamiento de materiales aprovechables. F5.2.1.12 Participación de los recicladores. F5.3.1 Aprovechamiento- gestión diferenciada de residuos potenciales de recuperación e incorporación a los ciclos productivos. F5.3.1.2 Actividades de acondicionamiento. F5.3.3 Disposición final controlada de material de rechazo. F5.5 Localización de unidades de tratamiento para potenciar el aprovechamiento. F5.5.1 Seguridad Industrial F5.5.2 Edificación |
| Resolución 799 de 2012 | Listado de los materiales reciclables y no reciclables para la separación en la fuente de los residuos sólidos domésticos en el distrito capital | “(…) Articulo -1°Lista de materiales aprovechables. Articulo -2°Lista de residuos ordinarios para disposición final. Articulo -3° Disposiciones para residuos peligrosos (…)” |
| Resolución 276 de 2016 | Lineamientos del esquema operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en capitulo 5 titulo 2 de la parte del Decreto 10777 de 2015 adicionado por el Decreto 596 de 2016. | “(…) Articulo 3. Integralidad de la actividad de aprovechamiento. Articulo 5. Medición y balance de masas. Articulo 6. Material de rechazo en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). Articulo 7. Practicas no autorizadas. Articulo 8. Reporte de información para el cálculo de la remuneración vía tarifa de la actividad de aprovechamiento al Sistema Único de Información (SUI). Articulo 10. Publicación de Información reportada al Sistema Único de Informacion (SUI) para el cálculo de la remuneración vía tarifa de la actividad de aprovechamiento. Articulo 13. Planes de Fortalecimiento empresarial.(…)” |
| Sentencia T-724 de 2003 | Hecho superado por adjudicación de contrato de aseo. | “(…)Tercero.- PREVENIR en los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito Capital de Bogotá o a la entidad del Distrito que haga sus veces, para que en futuras ocasiones incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, debido a que la actividad que ellos desarrollan está ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado, y que por ningún motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurrió en la Licitación No. 01 de 2002, respecto de los recicladores de Bogotá. (…)” |
| Auto 275 de 2011 | Solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y del Auto 268 de 2010. | “(…) TERCERO -. ORDENAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) -o la entidad que haga sus veces-, que defina un esquema de metas a cumplir en el corto plazo con destino a la formalización y regularización de la población de recicladores, que contenga acciones concretas, cualificadas, medibles y verificables, el cual debe ser entregado a la Corte Constitucional, así como a la Procuraduría General de la Nación. Dicho Plan deberá definirse a partir de las órdenes previstas en los numerales 109 a 118 de esta providencia. SÉPTIMO.- ORDENAR, a la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la UAESP o de la entidad que haga sus veces, que normalice en el menor tiempo posible la prestación del servicio público de aseo en sus componentes de recolección, transporte al sitio de disposición final, barrido, limpieza de vías, corte de césped y poda de árboles, a través del esquema que estime pertinente, atendiendo para el efecto las metas que sean fijadas por el Distrito para entrar a operar en el corto plazo en favor de la población de recicladores de la ciudad.(…)” |
| Auto 587 de 2015 | Pronunciamiento frente a la medida cautelar decretada en el Auto 089 de 2015, en el marco del seguimiento a las órdenes proferidas en el Auto 275 de 2011, en cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y de los parámetros fijados en el Auto 268 de 2010. | “(…) Segundo.- ADVERTIR a la UAESP o a quien haga sus veces, que la normalización en la prestación del servicio público domiciliario de aseo no podrá hacerse en detrimento de los niveles de cumplimiento actualmente alcanzados respecto de las acciones afirmativas previstas para la población recicladora de Bogotá D.C. Por el contrario, dichos logros deberán fortalecerse y profundizarse de conformidad con el principio de progresividad, a partir de las órdenes dadas en la Sentencia T-724 de 2003 y en los criterios fijados en los Autos 268 de 2010 y 275 de 2011. Así mismo, en el esquema de prestación que se escoja también deberá tenerse en cuenta los riesgos sociales y ambientales inherentes a este servicio. (…)” |
| Acuerdo de Corresponsabilidad | El 24 de diciembre de 2015 se firmaron acuerdos de corresponsabilidad con organizaciones de recicladores, como parte de un esquema de acciones afirmativas en aras de su fortalecimiento. | Todas las cláusulas establecidas en el documento. |

## Especificaciones de la ECA

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), cuenta actualmente con seis Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), en las localidades de Usaquén, Engativá, Kennedy, Tunjuelito, Usme y Puente Aranda.

Este capítulo presenta una descripción del cumplimiento de los ítem descritos en el artículo 2.3.2.2.2.9.86 “requisitos mínimos para las estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA)” del Decreto 596 de 2016 de cada una de las ECA mencionadas con evidencia fotográfica y anexos de documentos que consolidan la información presentada.

Las ECA´s fueron entregadas mediante acuerdo de corresponsabilidad firmado el 24 de diciembre de 2015 a las organizaciones quedando distribuidas de la siguiente manera:

- Usaquén: Asociación de recuperadores punto ecológico M Y M Universal construyendo comunidad, representante Legal José Epaminondas Malagón Pérez y a la Asociación de Recicladores en Crecimiento- RECICRECER, representante legal Sandra Yovana Martinez Torres.

- Engativá: Cooperativa empresa de servicios públicos_ FESNOPMACOEPS, con representante legal Roberto Mora Fajardo; Corporación de recicladores de Engativá _ CORPOSACRE, representante legal José Fidel Caro y Asociación de recicladores promotores del porvenir ecológico de Engativá_ ARPE representante legal Flor Alba Cardenas Cardenas.

- Kennedy: Asociación de recicladores _”reciclar es vida” representante legal Doris Aguada Real; Corporación Colombiana de Reciclaje_ CORPORECICLAJE, Juan Carlos Fonseca Rusinque; Asociación Eco-futuro ROA, representante legal Andrea Yohana Sarria Rodríguez; Asociación grupo empresarial de recicladores de la zona octava_ GER 8, representante legal Paula Andrea Rengifo y Asociación de recicladores y prestadores de servicio ambiental Alquería_ APREAM, representante legal Blanca Ema Castellanos Vargas.

- Puente Aranda: Asociación Eco residuos_ ECORESIDUOS, representante legal Transito Ayala Celis y Asociación de recicladores de Puente Aranda_ ASOCOLOMBIANITA, representante legal Héctor Jaime Bernal Peña.

- Tunjuelito: Asociación básica de reciclaje_ SINEAMBORE, representante legal María del Carmen Aguillón y Asociación de recicladores semilleros del futuro para un ambiente mejor_ ASOSEMILLEROS, representante legal Flor María Ramírez Pabón.

- Usme: Asociación_ RECICLOSOCIAL, representante legal Pedro Antonio Rosas Gracia y Asociación de Recicladores por un mañana mejor_ APM, representante legal Hernán Vivas Mamanche.

Quienes en sus obligaciones deberán preservar y fortalecer los puntos que se describen a continuación sobre cada una de las ECA para cumplimiento normativo, además de los bienes y las instalaciones que se encuentran en el interior asumiendo la responsabilidad de realizar los arreglos o compras correspondientes, en caso de que se ocasione un daño diferente al mantenimiento o uso habitual de los enseres.

### 1.3.1 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Usaquén.

KR 21 164 82

Coordenadas (Magna Sirgas Origen Bogotá): 1016589 N, 1003674 E

Tabla 2: Ficha técnica de la bodega de Usaquén con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.

| USO DEL SUELO (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 1) |
| --- |
| Unidad de Planeamiento zonal UPZ N° 12 Toberin. Tratamiento: Consolidado Modalidad: Cambio de Patrón Área de Actividad: Comercio y Servicios Zona: De comercio cualificado Reglamentación: 264-23/06/2011 modifica el 199-23/05 Clasificación y condiciones de localización de la ECA. Articulo 2, Decreto 113 de 2013 Tipo de Bodega: 2 (mediana area-347.3 m2) Tipo de Malla Vial: V-7 Local (13.3 m) |
| ZONA OPERATIVA Y DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 2 y RAS 2000, Título F) |
| Cerramiento fisico (ancho 3.60 m por alto aproximadamente 5.00 m) | Cubierta de almacenamiento y operación (altura aproximadamente 5.30 m) |
| Áreas de la ECA (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 5 del Decreto 596 de 2016) |
| Administración | Recepción |
| Pesaje | Selección y Clasificación |
| Almacenamiento Temporal MA | Almacenamiento Temporal Rechazo |
| Sistema de control de emisión de olores (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 8 del Decreto 596 de 2016) |
| Al tratarse de una actividad de acopio temporal de residuos sólidos aprovechables secos, referente a la categoría de actividad “Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia” de la Tabla 1 de la Resolución 1541 de 2013, y al no existir la presencia de material orgánico, cuya degradación genera sustancias de interés (H2S y NH3) definidas por la Resolución 1541 de 2013 "Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones", no es necesario contar con medidas de mitigación de olores" |
| Sistema de drenaje para las aguas lluvias y escorrentía superficial (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 9 del Decreto 596 de 2016) | La infraestructura con la que se cuenta es completamente cubierta y tanto la cubierta como los canales se encuentran en buenas condiciones. |
| Sistema de recolección y tratamiento de lixiviados (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 10 del Decreto 596 de 2016) | El material recibido en la ECA es inorgánico, por lo cual no se generan lixiviados. |

Pisos y Paredes (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 11 del Decreto 596 de 2016)

Operativo

VINCULACION AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO (Articulo 2.3.2.2.2.9.86 numeral 12, del Decreto 596 de 2016)

La ECA de Usaquén se encuentra vinculada al servicio público de aseo, clasificado como gran productor ; LIME es la empresa encargada de la recolección y la realiza con una frecuencia de tres veces por semana.

### 1.3.2. Estación de Clasificación y Aprovechamiento Engativá.

CL 80 C 92 44

Coordenadas (Magna Sirgas Origen Bogotá): 1012215 N, 996894 E

Tabla 3: Ficha técnica de la bodega de Engativá con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.

| USO DEL SUELO (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 1) |
| --- |
| Unidad de Planeamiento zonal UPZ N° 29 Minuto de Dios. Tratamiento: Consolidado Modalidad: Con densificación moderada Área de Actividad: Comercio y Servicios Zona: De comercio aglomerado Reglamentación: 348-15/08/2002 Mod.= Res 221/2007 Clasificación y condiciones de localización de la ECA. Articulo 2, Decreto 113 de 2013 Tipo de Bodega: 2 (mediana área-999.6 m2) Tipo de Malla Vial: V-8 malla vial Intermedia (11.5 m) |
| ZONA OPERATIVA Y DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 2 y RAS 2000, Título F) |
| Cerramiento físico (ancho 5.70 m por alto 3.30 m) | Cubierta de almacenamiento y operación (altura aproximadamente 7.30 m) |
| Áreas de la ECA (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 5 del Decreto 596 de 2016) |
| Administración | Recepción |

| Pesaje | Selección y Clasificación |
| --- | --- |
| Almacenamiento Temporal MA | Almacenamiento de Rechazo |
| Sistema de control de emisión de olores (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 8 del Decreto 596 de 2016) |
| Las actividades de aprovechamiento que se realizan en esta estación, se efectúan respecto a residuos sólidos aprovechables secos. Por tal razón no hay presencia de material orgánico, cuya degradación genera sustancias de interés (H2S y NH3) definidas por la Resolución 1541 de 2013 "Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones" y no es necesario contar con medidas de mitigación de olores. |
| Sistema de drenaje para las aguas lluvias y escorrentía superficial (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 9 del Decreto 596 de 2016) | La infraestructura con la que se cuenta es completamente cubierta y tanto la cubierta como los canales se encuentran en buenas condiciones. |
| Sistema de recolección y tratamiento de lixiviados (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 10 del Decreto 596 de 2016) | El material recibido en la ECA es inorgánico, por lo cual no se generan lixiviados. |
| Pisos y Paredes (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 11 del Decreto 596 de 2016) |
| Administrativo | Operativo |
| VINCULACION AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO (Articulo 2.3.2.2.2.9.86 numeral 12, del Decreto 596 de 2016) |
| La ECA de Usaquén se encuentra inscrita al servicio público de aseo, clasificado como gran productor. LIME es la empresa encargada de la recolección y la realiza con una frecuencia de tres veces por semana. |

### 1.3.3 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Kennedy.

KR 68 A 39 F 50 SUR

Coordenadas (Magna Sirgas Origen Bogotá): 1000230 N, 993417 E

Tabla 4: Ficha técnica de la bodega de Kennedy con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.

| USO DEL SUELO (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 1) |
| --- |
| Unidad de Planeamiento zonal UPZ N° 45 Carvajal. Tratamiento: Consolidado Modalidad: De sectores urbanos especiales Área de Actividad: Industrial Zona: Industrial Reglamentación: 682-30/12/2011 Clasificación y condiciones de localización de la ECA. Articulo 2, Decreto 113 de 2013 Tipo de Bodega: 1 (Bodegas de mayor area-3520.6 m2) Tipo de Malla Vial: V-7 malla vial Local (13.1 m) |
| ZONA OPERATIVA Y DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 2 y RAS 2000, Título F) |
| Cerramiento fisico (ancho 4.50 m ) | Cubierta de almacenamiento y operación (alturas de izquierda a derecha 6.50 m, 5.00 m, 4.50 m. Área total: 1161 m2) |
| Áreas de la ECA (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 5 del Decreto 596 de 2016) |
| Administración | Recepción |

| Pesaje | Selección y Clasificación |
| --- | --- |
| Almacenamiento Temporal MA | Almacenamiento Temporal Rechazo |
| Sistema de control de emisión de olores (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 8 del Decreto 596 de 2016) |
| Al tratarse la actividad de un acopio temporal de residuos sólidos aprovechables secos, y al no existir la presencia de material orgánico, cuya degradación genera sustancias de interés (H2S y NH3) definidas por la Resolución 1541 de 2013 "Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de emisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones", no es necesario contar con medidas de mitigación de olores" |
| Sistema de drenaje para las aguas lluvias y escorrentía superficial (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 9 del Decreto 596 de 2016) | La infraestructura donde se almacena y selecciona el material es cubierta y por tanto cuenta con las canaletas de cubierta perimetral y se encuentran en buenas condiciones. |
| Sistema de recolección y tratamiento de lixiviados (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 10 del Decreto 596 de 2016) | El material recibido en la ECA es inorgánico, por lo cual no se generan lixiviados. |
| Pisos y Paredes (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 11 del Decreto 596 de 2016) |
| Administrativo | Operativo |
| VINCULACION AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO (Articulo 2.3.2.2.2.9.86 numeral 12, del Decreto 596 de 2016) |

### 1.3.4 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Puente Aranda

KR 42 A # 10 A - 37

Coordenadas (Magna Sirgas Origen Bogotá): 1002625 N, 997109 E

Tabla 5: Ficha técnica de la bodega de Puente Aranda con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.

| USO DEL SUELO (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 1) |
| --- |
| Unidad de Planeamiento zonal UPZ N° 108-Zona Industrial. Tratamiento: Consolidado Modalidad: De sectores urbanos especiales Área de Actividad: Industrial Zona: Industrial Reglamentación: 317-26/07/2011 modifica el 062-14/02 Clasificación y condiciones de localización de la ECA. Articulo 2, Decreto 113 de 2013 Tipo de Bodega: 2 (Bodegas de mediana area-609 m2) Tipo de Malla Vial: V-8 malla vial Local (9.7 m) |
| ZONA OPERATIVA Y DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 2 y RAS 2000, Título F) |
| Cerramiento fisico | Cubierta de almacenamiento y operación |
| Áreas de la ECA (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 5 del Decreto 596 de 2016) |
| Administración | Recepción |
| Pesaje |
| Almacenamiento Temporal MA | Selección y Clasificación |
| Sistema de control de emisión de olores (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 8 del Decreto 596 de 2016) |
| Al tratarse la actividad de un acopio temporal de residuos sólidos aprovechables secos, y al no existir la presencia de material orgánico, cuya degradación genera sustancias de interés (H2S y NH3) definidas por la Resolución 1541 de 2013 "Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de emisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones", no es necesario contar con medidas de mitigación de olores" |
| Sistema de drenaje para las aguas lluvias y escorrentía superficial (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 9 del Decreto 596 de 2016) | La infraestructura donde se almacena y selecciona el material es cubierta y por tanto cuenta con las canaletas de cubierta perimetral y se encuentran en buenas condiciones. |
| Sistema de recolección y tratamiento de lixiviados (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 10 del Decreto 596 de 2016) | El material recibido en la ECA es inorgánico, por lo cual no se generan lixiviados. |
| Pisos y Paredes (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 11 del Decreto 596 de 2016) |
| Administrativo | Operativo |

### 1.3.5 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Tunjuelito.

KR 13 C 55 A 13 SUR

Coordenadas (Magna Sirgas Origen Bogotá): 996309 N, 994270 E

Tabla 6: Ficha técnica de la bodega de Tunjuelito con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.

| USO DEL SUELO (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 1) |
| --- |
| Unidad de Planeamiento zonal UPZ N° 62 Tunjuelito. Tratamiento: Consolidado Modalidad: De reactivación Área de Actividad: Residencial Zona: Residencial con actividad económica en la vivienda Reglamentación: 072-15/03/2006 Clasificación y condiciones de localización de la ECA. Articulo 2, Decreto 113 de 2013 Tipo de Bodega: 1 (Bodegas de mayor area-993.6 m2) Tipo de Malla Vial: V-8 malla vial Intermedia (11.3 m) |
| ZONA OPERATIVA Y DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 2 y RAS 2000, Título F) |
| Cerramiento fisico (ancho 6.40 m por alto 7.66 m) | Cubierta de almacenamiento y operación (altura aproximadamente 15.30 m) |
| Áreas de la ECA (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 5 del Decreto 596 de 2016) |
| Administración | Recepción |
| Pesaje | Selección y Clasificación |
| Almacenamiento Temporal MA | Almacenamiento Temporal Rechazo |
| Sistema de control de emisión de olores (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 8 del Decreto 596 de 2016) |
| Al tratarse la actividad de un acopio temporal de residuos sólidos aprovechables secos, y al no existir la presencia de material orgánico, cuya degradación genera sustancias de interés (H2S y NH3) definidas por la Resolución 1541 de 2013 "Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones", no es necesario contar con medidas de mitigación de olores" |
| Sistema de drenaje para las aguas lluvias y escorrentía superficial (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 9 del Decreto 596 de 2016) | La infraestructura con la que se cuenta es completamente cubierta y tanto la cubierta como los canales se encuentran en buenas condiciones. |
| Sistema de recolección y tratamiento de lixiviados (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 10 del Decreto 596 de 2016) | El material recibido en la ECA es inorgánico, por lo cual no se generan lixiviados. |
| Pisos y Paredes (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 11 del Decreto 596 de 2016) |
| Administrativo | Operativo |
| VINCULACION AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO (Articulo 2.3.2.2.2.9.86 numeral 12, del Decreto 596 de 2016) |

### 1.3.6 Estación de Clasificación y Aprovechamiento Usme

KR 14 A Bis 78 66 SUR

Coordenadas (Magna Sirgas Origen Bogotá): 990428 N, 995752 E

Tabla 7: Ficha técnica de la bodega de Usme con cumplimiento normativo del Decreto 596 de 2016.

| USO DEL SUELO (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 1) |
| --- |
| Unidad de Planeamiento zonal UPZ N° 57Gran Yomasa. Tratamiento: Mejoramiento Integral Modalidad: De intervención complementaria Área de Actividad: Residencial Zona: Zona residencial con actividad económica en la vivienda Reglamentación:411-23/12/2004 Clasificación y condiciones de localización de la ECA. Artículo 2, Decreto 113 de 2013 Tipo de Bodega: 2 (mediana area-362 m2) Tipo de Malla Vial: V-7 Local (8.1 m) |
| ZONA OPERATIVA Y DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Artículo 2.2.2.2.9.86, Decreto 596 de 2016, numeral 2 y RAS 2000, Título F) |
| Cerramiento fisico (ancho 15 m por alto aproximadamente 5.30 m) | Cubierta de almacenamiento y operación (altura aproximadamente 5.30 m) |
| Áreas de la ECA (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 5 del Decreto 596 de 2016) |
| Administración | Recepción |

| Pesaje | Selección y Clasificación |
| --- | --- |
| Almacenamiento Temporal MA | Almacenamiento Temporal Rechazo |
| Sistema de control de emisión de olores (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 8 del Decreto 596 de 2016) |
| Al tratarse de una actividad de acopio temporal de residuos sólidos aprovechables secos, referente a la categoría de actividad “Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia” de la Tabla 1 de la Resolución 1541 de 2013, y al no existir la presencia de material orgánico, cuya degradación genera sustancias de interés (H2S y NH3) definidas por la Resolución 1541 de 2013 "Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones", no es necesario contar con medidas de mitigación de olores" |
| Sistema de drenaje para las aguas lluvias y escorrentía superficial (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 9 del Decreto 596 de 2016) | La infraestructura con la que se cuenta es completamente cubierta y tanto la cubierta como los canales se encuentran en buenas condiciones. |
| Sistema de recolección y tratamiento de lixiviados (Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 10 del Decreto 596 de 2016) | El material recibido en la ECA es inorgánico, por lo cual no se generan lixiviados. |
| Pisos y Paredes(Artículo 2.3.2.2.9.86, numeral 11 del Decreto 596 de 2016) |
| Administrativo | Operativo |

VINCULACION AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO (Articulo 2.3.2.2.2.9.86 numeral 12, del Decreto 596 de 2016)

CAPITULO 2

# CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

La administración de la ECA se encuentra a cargo del supervisor designado por la UAESP, para tal fin es necesario que las organizaciones que trabajan dentro de la ECA, tenga en cuenta esta consideración y en el momento de tomar cualquier decisión con respecto a las instalaciones y su funcionamiento sea consultado con el supervisor quien seguirá el protocolo necesario para la toma de decisiones.

2.1 Protocolo de comunicaciones.

Todas las solicitudes y/o requerimientos que surjan al interior de la ECA deben ser canalizadas a través del supervisor del sitio. De esta manera y dependiendo de la naturaleza de la petición, queja o recurso (PQR), se tiene los siguientes escenarios:

- Si la solicitud está relacionada con gestiones comerciales, solicitudes de compra, quejas sobre la prestación del servicio o solicitudes de los asociados, deben realizarse directamente con la Organización de recicladores.

- Si la solicitud está relacionada con olores ofensivos, vectores, vertimientos y emisiones (para el caso en que se originen), deben realizarse en la Secretaria Distrital de Ambiente.

- Si la solicitud está relacionada con afectaciones al espacio público y problemas que afecten la dinámica poblacional de donde se encuentra ubicada la ECA, debe ser atendida por la respectiva Alcaldía Local.

- Solo para el caso que se presente alguna queja o reclamo con respecto a la administración de la ECA será atendida por la UAESP.

2.2 Horario de servicio.

La ECA podrá operar de domingo a domingo de 6:00 a.m. a 10:00 pm en horario extendido. El horario debe estar publicado en un lugar visible exterior y se deberá atender a todas las personas que hubieren ingresado a las instalaciones, dentro del anterior horario.

## 2.3 Ingreso de personas.

El ingreso de personas a la ECA será controlado por el personal de seguridad asignado por la UAESP de la siguiente manera:

- Los funcionarios y contratistas de las Entidades Distritales, así como los de los organismos de control, y las visitas con fines académicos y educativos, deberá dar aviso y gestionar la visita con el coordinador de supervisores. Una vez en el sitio, deberá presentar el carnet de la respectiva entidad. Se realizará la verificación y autorización de ingreso al sitio.

- Los representantes legales de cada organización deben presentar trimestralmente una lista actualizada de sus asociados, discriminada de la siguiente manera: 1). Aquellos que realicen actividades operativas relacionadas a la prestación del servicio de aprovechamiento, al interior del sitio y 2). Aquellos que sólo ingresen con fines de asistencia a reuniones, juntas o asambleas o eventos sociales. Para ambos casos, los recicladores que ingresen deben presentar el carnet con fecha vigente y foto de la organización a la que pertenece.

- Se prohíbe el ingreso y permanencia de vehículos que no estén autorizados y/o hagan parte de las actividades que se llevan a cabo al interior de la ECA, los vehículos que permanezcan en las instalaciones no podrán obstruir las actividades que se realicen en el sitio.

- Es obligatorio el uso de los elementos de protección personal al interior del sitio, según lo requiera el área a visitar.

- El ingreso de todos los visitantes deberá ser autorizado por el supervisor de la ECA y deberán anotarse sus datos personales en el Libro de Registro respectivo, consignando la hora de ingreso y la hora de salida.

## 2.4 Mantenimiento.

Es la actividad que consiste en desarrollar las acciones necesarias para la conservación en buen estado de los elementos que se encuentran en las áreas de operación, administración y servicios utilizados durante la permanencia en las instalaciones.

En los eventos en que se ocasionaren daños del cualquier elemento que se encuentre en las áreas mencionadas las organizaciones se harán responsables y pagaran por ellos, en caso de que el daño sea producto del deterioro normal o por falta de mantenimiento la UAESP se encargara de cubrir los costos.

2.5 Convivencia.

El trato dentro de las instalaciones de la ECA, deberá ser cordial y respetuoso entre organizaciones, personal de la UAESP, encargados de servicios generales y los responsables de la seguridad del lugar.

Ante las diferencias que se presenten al interior de la ECA, siempre y cuando estas no afecten la integridad del encargado designado por la UAESP, quien buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual (Articulo 68, ley 80 1993).

Cuando la situación así lo amerite la UAESP, dará traslado y conocimiento a la autoridad competente.

## 2.6 Prohibiciones.

Está prohibido al interior de la ECA:

- Portar o usar armas de fuego o cortopunzantes.

- Ingerir bebidas embriagantes o consumir sustancias alucinógenas.

- Fumar en áreas que no estén designadas para tal fin.

- Trabajar o desarrollar alguna actividad, bajo los efectos del alcohol o alucinógenos.

- Tener comportamientos agresivos u ofensivos con otros operarios del sitio.

- Ingresar y/o mantener dentro de la ECA material correspondiente a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), llantas, residuos peligrosos (RESPEL), material biodegradable u hospitalario, residuos de construcción y demolición (RCD).

- Ingreso y/o permanencia de menores de edad a las áreas operativas al interior de la ECA.

## 2.7 Causales de Terminación

En concordancia con el acuerdo de corresponsabilidad las causales de terminación de la ejecución de actividades al interior de la ECA son:

- Por mutuo acuerdo de las partes

- Por caso fortuito o causa mayor

- Cuando las organizaciones incumplan gravemente con las obligaciones definidas en el acuerdo de corresponsabilidad, es importante recordar que el acatamiento y cumplimiento de los procedimientos y condiciones descritos en este manual hace parte de las obligaciones adquiridas por las organizaciones en el momento de firmar los acuerdos de corresponsabilidad.

Es de especial importancia, que por ningún motivo haya presencia de menores de edad, en concordancia con lo establecida en la Ley 15 de 1925 “Parámetros de protección y priorización de la educación y alfabetización sobre el trabajo”, Resolución 1677 de 2008 “por la cual se señala las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de edad”, Ley 1098 de 2006 “Código de infancia y adolescencia”, Decreto 205 de 2003 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de Protección Social y de salud”. El incumplimiento a este apartado descrito en el acuerdo de corresponsabilidad numeral 3 y 4 de la cláusula novena “compromisos de las organizaciones firmantes en desarrollo del acuerdo” se considera una Causal de Terminación del acuerdo según clausula undécima.

- Cuando alguna de las partes cambie su naturaleza jurídica o sea fusionada o liquidada y la otra parte considere que resulta inconveniente para la ejecución del acuerdo.

# PROCEDIMIENTO OPERATIVO

El esquema operativo para las actividades que se desarrollan al interior de la ECA se describe en la Figura No. 1

Figura 1. Esquema Operativo de la ECA

## 3.1 Recepción

Es responsabilidad de la persona y/o personas designadas por la organización verificar que el material que va a ingresar a las ECA no contenga RAEE, RESPEL y RCD, para tal caso se debe dar la recepción a los vehículos que ingresan y mediante verificación establecer el cumplimiento con énfasis en el artículo 2.3.2.2.2.8.82 del Decreto 596 de 2016 “requerimiento de los residuos sólidos para el aprovechamiento”.

## 3.2 Pesaje

Uno de los requisitos planteados por la Superintendencia de Servicios Públicos para el reconocimiento de la tarifa remunerativa es el registro de las toneladas (Tn) transportadas que ingresan a la ECA, las cuales también deben ser reportadas a la UAESP y en algunos casos (según la necesidad), a los entes de control que por algún motivo requieran de  esta información. Para tal fin, se debe hacer un registro donde se indique:

- Placa del Vehículo: Placa del vehículo (sin espacios ni guiones) en el cual se transportaron los residuos sólidos. En caso de corresponder a un vehículo sin placas, reportar el valor: 999

- Fecha en que el vehículo entrego los residuos: colocar en formato DD-MM-AAAA

- Tipo de sitio de origen: Indique el tipo de sitio de origen de los residuos transportados, con codificación NUAP correspondiente al área de prestación del servicio.

- Número único de identificación asignado por el SUI al sitio de origen: Indique el número único de identificación asignado por el SUI al sitio de origen de los residuos.

- Departamento de origen de los residuos entregados: Código DANE del departamento de origen de los residuos entregados por el vehículo (2 dígitos).

- Municipio de origen de los residuos entregados: Código DANE del municipio de origen de los residuos entregados (3 dígitos).

- Toneladas entregadas por el Vehículo (Tn): Indique las toneladas entregadas por el vehículo a la ECA.

(Fuente SUI)

- Tipo de Identificación: Tipo de identificación de quien entrega el material, cédula de ciudadanía, cedula de extranjería, NIT…

- Nombre: Nombre de la persona que lleva el material a la ECA para ser pesado.

Como punto de control de este proceso operativo la báscula utilizada para el peso del material debe tener una calibración vigente según lo dispuesto en el Articulo 2.3.2.2.2.9.86 del Decreto 596 de 2016 “requisitos mínimos para las estaciones de clasificación y Aprovechamiento (ECA)” que cita el decreto 1074 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del sector comercio, Industria y Turismo”.

## 3.3 Descarga

En esta fase es importante que tanto los vehículos como los recicladores que están realizando la descarga del material no cubran las rutas de evacuación o paso vehicular frecuente, integrándose a las medidas de seguridad industrial y ocupacional dispuestos.

## 3.4 Selección y Clasificación

En esta etapa el material es seleccionado y clasificado por tipo, según especificaciones para su comercialización. Dependiendo del material una vez clasificado este es dispuesto en globos, compactado o embalado para su posterior almacenamiento temporal.

- Reporte por tipo de material: Es necesario que las asociaciones entreguen reportes mensuales a la UAESP de las toneladas por tipo de material para dar cumplimiento a la cláusula Octava, numeral 4 del acuerdo de corresponsabilidad.

Tabla 8: Lista de materiales aprobados por la superintendencia para su reporte

| FAMILIA | MATERIAL | CODIGO | TONELADAS (Tn) |
| --- | --- | --- | --- |
| METALES | ALUMINIO | 101 |  |
|  | CHATARRA | 102 |  |
|  | COBRE | 103 |  |
|  | BRONCE | 104 |  |
|  | ANTIMONIO | 105 |  |
|  | ACERO | 106 |  |
|  | OTROS METALES | 199 |  |
| PAPEL Y CARTÓN | ARCHIVO | 201 |  |
|  | CARTON | 202 |  |
|  | CUBETAS O PANELES | 203 |  |
|  | PERIODICO | 204 |  |
|  | PLEGADIZA | 205 |  |
|  | TETRA PACK | 206 |  |
|  | PLASTIFICADO | 207 |  |
|  | KRAF | 208 |  |
|  | OTROS PAPEL Y CARTON | 299 |  |
| PLÁSTICOS | ACRILICO | 301 |  |
|  | PASTA | 302 |  |
|  | PET | 303 |  |
|  | PVC | 304 |  |
|  | PLASTICO BLANCO | 305 |  |
|  | POLIETILENO | 306 |  |
|  | SOPLADO | 307 |  |
|  | POLIPROPILENO | 308 |  |
|  | OTROS PLASTICOS | 399 |  |
| VIDRIO | OTROS VIDRIOS | 499 |  |
| TEXTILES | OTROS TEXTILES | 599 |  |
| MADERA | OTROS MADERABLES | 699 |  |

- Reporte material de rechazo: El material de rechazo será almacenado en canecas temporales antes de su disposición en el contenedor principal, para que sea pesado y verificado por el supervisor administrativo de la ECA. El reporte mensual debe contener la siguiente información.

- Placa del vehículo

- Fecha en que el vehículo recogió los residuos

- Destino de los residuos

- Número único de identificación asignado por el SUI para destino de los residuos

- Toneladas recogidas por el vehículo (Tn)

## 3.5 Acopio o Almacenamiento Temporal

“El almacenamiento de los materiales aprovechables deberá realizarse de tal manera que no se deteriore su calidad ni se pierda su valor” (RAS 2000)

En esta fase operativa se procede al almacenamiento no superior al porcentaje que permita la recepción de materiales provenientes de la ruta de selección establecida, con el fin de garantizar a los usuarios del servicio la pronta recolección de los residuos aprovechables, es decir que debe dejar espacio para que haya descarga del material que llega de las rutas de selección. No se debe en ningún momento almacenar materiales descritos en el apartado “4.6 Prohibiciones” del presente manual. Los lugares de almacenamiento deben salvaguardar las características físicas y químicas de los residuos sólidos allí depositados. Se deben almacenar bajo condiciones seguras dependiendo de sus características, es decir que no se debe almacenar en lugares con gran cantidad de humedad y/o expuestos a la luz solar directa. Los materiales reciclables inorgánicos pueden almacenarse en altura (RAS 2000, título F).

### 3.5.1 Materiales aprovechables

Todo aquel material que una vez a salido de la selección y clasificación requiere un acopio temporal mientras se comercializan.

Los residuos sólidos aprovechables seleccionados, deben almacenarse de manera que no afecte el entorno físico, la salud humana y la seguridad, tales como infraestructuras o contenedores que garanticen la eliminación de vectores, olores, explosiones y fuentes de llama o chispa que puedan generar incendios (RAS 2000, título F).

### 3.5.2 Materiales de Rechazo

Aunque el objetivo primordial del sistema de aprovechamiento con separación en la fuente, es que el 100% de los residuos que ingresen a la ECA sean incorporados al ciclo económico productivo, es necesario tener en cuenta que no siempre la separación en la fuente se realiza con las calidades establecidas, situación que inevitablemente obligara a la ejecución de actividades de separación en la ECA produciéndose una cantidad de residuos no aprovechables. Por lo tanto, una cantidad de residuos potencialmente aprovechables serán rechazados, convirtiéndose en una fracción adicional no aprovechable o material de rechazo. Las Fracciones orgánicas biodegradables requieren iniciar de forma inmediata procesos de estabilización mediante tratamiento biológico (RAS 2000, Título F) para tal fin, una vez se hace el reporte del material de rechazo, este será almacenado en los contenedores designados por un plazo no mayor a 48 horas, parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.8.82 del decreto 596 de 2016 “requerimientos de los residuos sólidos aprovechables” mientras son dispuestos en el relleno sanitario. La UAESP en concordancia con el numeral 7 de la cláusula 8 del acuerdo de corresponsabilidad, garantizara la recolección de este material con la empresa prestadora del servicio encargada.

## 3.6 Salida

El material aprovechado podrá salir de la ECA de lunes a viernes en el horario extendido de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., sábados hasta medio día. Este debe ser transportado de la manera más eficaz posible, ya sea comprimido, embalado o en globos para su distribución.

El camión de la UAESP, podrá ser solicitado dependiendo de la disponibilidad y deberá ser reservado con anticipación escrita o mediante acuerdo con el encargado.

# SEGUIMIENTO

Se realizará el seguimiento a los indicadores establecidos en la cláusula octava, numeral 4, de los acuerdos de corresponsabilidad, los cuales son:

Tabla 9: Indicadores de seguimiento a las organizaciones

| Nombre del indicador | ¿Qué mide? | Formula del indicador | Fuente de información | Periodicidad de la medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de recicladores vinculados y listado de los mismos | Los recicladores afiliados a la organización que son beneficiados con los servicios de la ECA de acuerdo con su área de influencia. | Número de recicladores vinculados a la ECA / Número de recicladores que potencialmente debieran ser vinculados a la ECA por influencia geográfica * 100 | Formato de registro de pesaje por Reciclador | Trimestral |
| Número de recicladores vinculados a una organización | Nivel de crecimiento o mantenimiento de la organización de acuerdo con el número de asociados | (Número de recicladores vinculados en el periodo de medición que corresponde a este indicador / número total de afiliados a la organización) *100 | Registros de afiliación a la organización | Trimestral |
| Actividades de inclusión social realizadas por la organización para sus asociados | Utilización del espacio (ECA) para el desarrollo de actividades de inclusión social como contribución al fortalecimiento de la organización | Número de actividades de inclusión social realizadas |  |  |
| Mapa actualizado de las rutas cubiertas. | Cobertura de la organización de recicladores en la prestación de la actividad de aprovechamiento | No requiere formula, debe verificarse la existencia del mapa y su actualización, identificando estimación de cobertura real en relación con la cobertura reportada a través del mapa | Mapa actualizado | Trimestral |
| Número de usuarios atendidos. | Cantidad de suscriptores que están siendo sujeto de prestación de servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | No requiere formula | Base de datos de usuarios | Anual |
| Número de usuarios sensibilizados | Nivel de avance en la sensibilización a usuarios de cada organización | (Número total de usuarios sensibilizados) / Número total de usuarios (a nivel de organización) | Registro de sensibilizaciones realizadas a usuarios. Base de datos de usuarios (a nivel de organización) | Mensual |
| Toneladas de Material por tipo de material | Cantidad de material (expresado en porcentaje) que se está clasificando en la ECA | (Toneladas de material por tipo)/(toneladas que entran a la ECA)*100 | Base de datos de la organización donde registra el material que ingresa a la ECA Base de datos del material que se vende (Libros, facturas…) | Mensual |
| Toneladas de rechazo | Cantidad de residuos (Expresada en porcentaje) para disposición final que sale de la ECA | (toneladas de rechazo) / (Toneladas de material que ingresan a la ECA)*100 | Base de datos a nivel organización del peso del rechazo. Base de datos del material que ingresa a la ECA | Semanal |

Elaboró: Gloria Andrea Sánchez, Profesional Especializado

# DISPOSICIONES FINALES

Forman parte integral del presente manual como anexos:

- Anexo 1: Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para cada ECA.

La UAESP podrá complementar las disposiciones contenidas en el presente Manual, con posterioridad a su expedición y serán concretadas.

CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| --- | --- | --- |
| 01 | 22/05/2017 | Versión inicial. |

AUTORIZACIONES:

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | Yissell Zarith Téllez Garzón | Contratista – Subdirección de Aprovechamiento |  |
|  | Gabriel Felipe Sabogal Rojas | Contratista – Subdirección de Aprovechamiento |  |
| Revisó | Sergio Andrés Rodríguez | Subdirector de Aprovechamiento |  |
|  | Nubia Viviana Fonseca Rincón | Profesional Universitario – Subdirección de Aprovechamiento |  |
| Aprobó | Alejandro Enrique Lobo Sagre | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |

# Text boxes

Paredes

Piso

Piso

Paredes

ESQUEMA OPERATIVO

Ingreso Material

Recepción: verificación NO ingreso de RAEE, RESPEL, RCD

PESAJE Tn Transportadas

DESCARGA

SELECCIÓN y CLASIFICACIÓN

Punto de control Rechazo y Tn por tipo de material

ACOPIO TEMPORAL

Verificar materiales según resolución 20161300037055 de 2016

PESAJE Tn Efectivas

SALIDA